#### Руководство по эксплуатации и обслуживанию коробки перемены передач

#### 420.3181-1700010

##### ОАО «Автодеталь-Сервис»

## Содержание

Содержание	- 1 -

Технические характеристики .кпп	- 2 -

Послепродажное обслуживание.	- 2 -

Сборка КПП	- 3 -

1.Подсборка	- 3 -

2. Сборка	- 11 -

3. Требования к качеству сборки	- 15 -

Разборка КПП	- 16 -

Неисправности и способы их устранения	- 19 -

Быстроизнашиваемые детали КПП	- 20 -

## Технические характеристики .кпп

Межосевое расстояние:	78мм.

Максимальный крутящий момент:	250 Нм.

Передаточные отношения:	I	=3.830

II	=2.167

III	=1.292

IV	=1.000

V	=0.795

Задний ход=3.52

Максимальная скорость первичного вала: 	5000 об/мин

Уровень шума	81 – 82 ДБа.

Масса (нетто):	48 кг.

Применяемое масло:	SAE 75W-90, API GL-5

Заправочный объем	2,2 литра

Периодичность замены масла	20 – 25 тыс.км.

Усилия при переключении	макс 6 кгс. / 59 Нм

Рабочая температура	от -45 до +50С

Габаритные размеры	595,6х254х348мм.

## Послепродажное обслуживание.

- После начала эксплуатации (период обкатки обкатка) масло необходимо заменить после 1000 км пробега, но не более чем через 2500 км.

- Использование трансмиссионного масла, отличного по типу от рекомендованного производителем (SAE 75W90, API GL-5) недопустимо.

## Сборка КПП

1.Подсборка

1.1. Протрите все внутренние детали и смажьте скользящие поверхности маслом.

1.2. Подсборка КПП

Подсборка КПП - перечень деталей

| № | Код | Название детали | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q618B04 | Пробка с конической резьбой | 1 |  |
| 2 | 255-1701015 | Картер КПП | 1 |  |
| 3 | 175A-1701016 | Сливная пробка | 1 |  |
| 4 | 175A-1701081 | Промежуточный вал | 1 |  |
| 5 | GB879-1986 | Штифт | 1 | 5X20 |
| 6 | KK283435 | Игольчатый подшипник | 1 | GB5846-1986 |
| 7 | 255-1701080 | Шестерня привода промежуточного вала | 1 |  |
| 8 | Q72230 | Стопорное кольцо | 1 |  |

Примечание: Деталь с порядковым номером 8 расчеканить для предотвращения подтекания.

1.3. Подсборка первичного вала

(нанесите смазку на внутренний диаметр подшипника первичного вала)

Первичный вал - перечень деталей

| № | Код | Название детали | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB5783-1986 | Болт | 4 | M8×35 |
| 2 | GB93-1987 | Шайба 8 | 4 |  |
| 3 | 255-1701040 | Крышка подшипника первичного вала | 1 |  |
| 4 | 255-1701042 | Бумажная прокладка | 1 |  |
| 5 | 255-1701043 | Сальник | 1 |  |
| 6 | 175A-1701036 | Шайба упорная | 1 |  |
| 7 | 175A-1701034 | Кольцо стопорное | 1 |  |
| 8 | GB/T276-1994 | Роликоподшипник | 1 | 6209N |
| 9 | 175A-1701035 | Маслоотражатель | 1 |  |
| 10 | 255-1701030 | Первичный вал | 1 |  |
| 11 | 255-1701031 | Зубчатый венец | 1 |  |

1.4. Подсборка вторичного вала

Вторичный вал - перечень деталей

| № | Код | Название детали | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 174B-1701106 | Роликоподшипник | 1 |  |
| 2 | 175A-1701162 | Стопорное кольцо ступицы синхронизатора 3 и 4 передач | 1 |  |
| 3 | 255-1701143 | Кольцо синхронизатора | 5 |  |
| 4 | 255-1701142 | Муфта синхронизатора | 2 |  |
| 5 | 175A-1701144A | Сухарь синхронизатора | 9 |  |
| 6 | 255-1701161 | Ступица синхронизатора 3 и 4 передач | 1 |  |
| 7 | 175A-1701145 | Пружина синхронизатора | 6 |  |
| 8 | 255-1701132 | Соединительное кольцо 3 и 5 передач | 2 |  |
| 9 | 255-1701131 | Шестерня 3 передачи | 1 |  |
| 10 | 175A-1701133 | Игольчатый подшипник | 1 |  |
| 11 | 175A-1701122 | Стопорное кольцо | 2 |  |
| 12 | 175A-1701121 | Втулка шестерни 2 передачи | 1 |  |
| 13 | K455027 | Игольчатый подшипник | 3 | GB5783-1986 |
| 14 | 255-1701120 | Шестерня 2 передачи | 1 |  |
| 15 | 255-1701141 | Ступица синхронизатора 1, 2 и 5 передач | 2 |  |
| 16 | 255-1701110 | Шестерня 1 передачи | 1 |  |
| 17 | 255-1701105 | Вторичный вал | 1 |  |
| 18 | GB308-1989 | Шарик скольжения ¼” | 1 |  |
| 19 | 255-1701155 | Шестерня заднего хода | 1 |  |
| 20 | 255-1701171 | Муфта синхронизатора 5 передачи и заднего хода | 1 |  |
| 21 | 255-1701151 | Шестерня 5 передачи | 1 |  |
| 22 | 255-1701152 | Прокладка шестерни 5 передачи | 1 |  |
| 23 | 255-1701153 | Подшипник | 1 |  |
| 24 | GB305-1989 | Шайба упорная | 1 | 72/78.6 |
| 25 | 255-1701154 | Прокладка подшипник | 1 |  |
| 26 | 255-1701156 | Стопорное кольцо | 1 |  |

1.5. Подсборка промежуточного вала

Промежуточный вал - перечень деталей

| № | Код | Номер детали | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB3452.1-92 | Уплотнительное кольцо | 1 | 47.5×2.65 |
| 2 | 174B-1701180 | Крышка подшипника промежуточного вала | 1 |  |
| 3 | GB/T4846-96 | роликоподшипник | 1 | L30205 |
| 4 | 255-1701050 | Промежуточный вал | 1 |  |
| 5 | 255-1701056 | Кольцо стопорное | 1 |  |
| 6 | 255-1701054 | Шестерня пятой передачи | 1 |  |
| 7 | GB/T297-94 | роликоподшипник | 1 | 30206 |
| 8 | 255-1701060 | Кольцо уплотнительное | По необходимости |  |
| 9 | GB893.2-86 | Стопорное кольцо | 1 | 62 |

1.6. Подсборка корпуса рычага переключения передач

Корпус рычага переключения передач - перечень деталей

| № | Код | Название детали | Кол-во | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 255-1702111A | Корпус рычага | 1 |  |
| 2 | 255-1702121 | Палец направляющей рычага | 2 |  |
| 3 | GB93-87 | Пружинная шайба 8Л | 4 |  |
| 4 | GB5783 | Болт с шестигранной головкой | 4 | M8×22-8.8 |
| 5 | 255-1702120A | Рычаг | 1 |  |
| 6 | 255-1702124 | Пружина рычага | 1 |  |
| 7 | 255-1702123 | Фиксатор пружины рычага | 1 |  |
| 8 | 255-1702122 | Пылезащитный колпачок рычага | 1 |  |
| 9 | 255-1702125 | Пылезащитный колпак | 1 |  |

1.7. Подсборка боковой крышки

Боковая крышка – перечень деталей

| № | Код | Название детали | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 255-1702035 | Пружина | 1 |
| 2 | GB308-89 | Стальной шарик ⅜” | 2 |
| 3 | GB6170 | Гайка M8 | 2 |
| 4 | 255-1702040 | Стопор заднего хода | 1 |
| 5 | GB93-87 | Маслоотражатель | 4 |
| 6 | Q72314T8 | Уплотнительная шайба | 1 |
| 7 | 255-1702050 | Выключатель | 1 |
| 8 | 865901 | Сапун | 1 |
| 9 | 255-1702015 | Вал вилок | 1 |
| 10 | 255-1702023 | Вилка переключения 3 и 4 передачи | 1 |
| 11 | 255-1702026 | Блок переключения | 1 |
| 12 | 255-1702020 | Вилка переключения 1 и 2 передачи | 1 |
| 13 | 175A-1702030A | Стопор | 1 |
| 14 | Q72124 | Заглушка | 2 |
| 15 | 255-1702024 | Вилка переключения 5 передачи | 1 |
| 16 | 175A-1702031 | Палец переключения передач | 1 |
| 17 | GB879-86 | Штифт 5×30 | 1 |
| 18 | GB879-86 | Штифт 5×20 | 1 |
| 19 | 255-1702025 | Шток переключения 3 и 4 передачи | 1 |
| 20 | 255-1702010 | Боковая крышка | 1 |
| 21 | GB5783 | Болт M8×22-8.8 | 2 |
| 22 | Q61516 | Заглушка | 1 |
| 23 | 175A-1702032 | Фиксатор | 1 |
| 24 | 175A-1702034 | Пружина | 1 |
| 25 | 175A-1702033 | Прокладка фиксатора | 1 |
| 26 | 255-1702045 | Болт стопора заднего хода | 2 |
| 27 | GB5787 | Болт M10×30-8.8 | 11 |

Примечание: Деталь с номером 14 расчеканить для предотвращения подтекания.

2. Сборка

2.1. Сборка деталей промежуточного вала

2.1.1. Установите переднее внешнее кольцо подшипника в центральное отверстие промежуточного вала с помощью оправки и молотка.

2.1.2. Установите роликоподшипник на подсобранный промежуточный вал, затем установите шестерню пятой передачи на подсобранный промежуточный вал и затем установите узел в корпус.

2.1.3. Установите две половины стопорного кольца шестерни пятой передачи, так чтобы оно было в канавке шестерни.

2.1.4. Установите задний подшипник промежуточного вала.

2.1.5. Определите расстояние от внешнего торца подшипника до стопорного кольца с помощью измерительного прибора [размер А]. Определите толщину стопорного кольца с помощью штангенциркуля [размер В]. Технические требования: [размер А] – [размер В] - (0,08-0,15) = размер прокладки С.

2.1.6. Установите уплотнительное кольцо с нанесенной смазкой на крышку переднего подшипника промежуточного вала, затем установите внешнее кольцо подшипника с помощью алюминиевой оправки и молотка.

2.2.Вставьте подсобранный первичный вал в картер.

2.3. Вставьте подсобранный вторичный вал в картер.

2.4. Установите подшипник вторичного вала.

2.4.1. Установите упорное кольцо подшипника, установите  подшипник в картер с помощью молотка и оправки.

2.4.2. Установите прокладку подшипника на вторичный вал.

2.4.3. Закрепите стопорное кольцо.

2.5. Установите подшипник на первичный вал.

2.5.1. Установите стопорное кольцо подшипника на первичный вал,

2.5.2. Установите вал с подшипником в отверстие.

2.5.3. Установите упорное кольцо подшипника первичного вала с помощью конической втулки, оправки и молотка, установите маслоотражатель выпуклой стороной наружу.

2.6. Закрепите крышку подшипника первичного вала.

2.6.1. Вставьте сальник в крышку подшипника.

2.6.2. Нанесите уплотнитель 598 на поверхность под крышку и болтовые отверстие корпуса, учитывая, что нельзя перекрывать масляную разводку.

2.6.3. Закрепите бумажную прокладку и отрегулируйте масляную разводку.

2.6.4. Закрепите  крышку  подшипника  первичного вала болтами и шайбами с помощью гайковерта. Начинайте закручивание болтов «крест на крест». Следите за регулировкой масляной разводки.

2.7. Установите боковую крышку в сборе в картер.

Примечание: Нанесите уплотнитель в месте контакта корпуса и боковой крышки. Уплотнитель должен быть универсальным и серийным. Все болты должны быть закручены «крест на крест».

3. Требования к качеству сборки

3.1. Осевой зазор подсобранного вторичного вала должен соответствовать 0,15-0,302.

3.2. Каждый шаг зубчатого венца синхронизатора и зазор конца зуба должны соответствовать 1.2.

3.3 Кольцо синхронизатора должно на 80% соприкасаться с конусной поверхностью шестерни.

3.4. Осевой зазор подшипника промежуточного вала должен быть отрегулирован до 0,08-0,15 мм.

3.5 Момент затяжки болтов: M8 = 12-25 Нм ; M10 = 15-25 Нм

3.6. Каждая поверхность разъема должна иметь уплотнитель, кромка сальника, шестерня, венец и подшипник должны быть смазаны смазкой.

3.7. Переключение передач должно осуществляться быстро и надежно без заеданий, в установленном порядке.

3.8. При обкаточных испытаниях шум и стук не допускаются.

## Разборка КПП

1. Снимите первичный вал

1.1.Снимите болты с крышки подшипника первичного вала.

1.2. Выньте  крышку подшипника первичного вала

1.3.Снимите бумажную прокладку и упорную шайбу.

1.4. Снимите стопорное кольцо.

1.5. Выньте подшипник первичного вала с помощью съемника для подшипника.

1.6. Поверните первичный вал и выньте узел.

2. Снимите вторичный вал с картера трансмиссии.

2.1. Снимите шайбу упорную.

2.2. Снимите подшипник вторичного вала с помощью специального съемника для подшипников.

2.3. Выньте вторичный вал

3. Снимите промежуточный вал

3.1. Снимите заднее стопорное кольцо и проставку / распорную втулку промежуточного вала.

3.2. Удерживая шейку промежуточного вала, снимайте шестерню пятой передачи промежуточного вала по направлению назад с помощью приспособления, снимите стопорное кольцо.

3.3. Потяните промежуточный вал назад, выньте внешнее кольцо подшипника из корпуса

3.4. Снимите промежуточный вал

См. дальнейшую разборку в разделе по сборке КПП.

## Неисправности и способы их устранения

| № | Неисправность |
| --- | --- |
|  | Возможная причина | Способ устранения |
| 1 | Двигатель не работает. Задняя передача полностью не отключилась при отжатом сцеплении, если производится переключение с задней передачи на передние |
|  | Трещины на рычаге вилки задней передачи или повреждение деталей синхронизатора | Заменить детали на новые |
| 2 | Передачи не включаются или последовательно не переключаются |
|  | Рычаг передач выскочил из паза | Поставить рычаг на место |
| 3 | Самовыключение передач |
|  | Чрезмерный износ и деформация вилки | Заменить детали на новые |
|  | Повреждение и износ зубчатого венца синхронизатора |  |
| 4 | Повышенный шум |
|  | Повреждение и поломка ведущих шестерен (шум сопровождается характерным стуком) | Проверить и заменить шестерни. Удалить из картера оставшиеся частички металла |
|  | Поломка подшипника | Заменить на аналогичный |
|  | Низкий уровень масла | Долить трансмиссионное масло (SAE 75W-90; API GL-5) |
| 5 | Постоянное снижение уровня масла в картере КПП |
|  | Протекание масла через сальник | Заменить сальник |

## Быстроизнашиваемые детали КПП

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Роликоподшипник | 174B-1701106 |
| 2 | Игольчатый подшипник | 175A-1701133 |
| 3 | Игольчатый подшипник | GB5846-86 K455027 |
| 4 | Игольчатый подшипник | GB5846-86 KK283435 |
| 5 | Роликоподшипник | GB/T4648-96 L30205 |
| 6 | Роликоподшипник | GB/T276-94 6209N |
| 7 | Роликоподшипник | GB/T297-94 30206 |
| 8 | Роликоподшипник | 255-1701153 |
| 9 | Пружина синхронизатора | 175A-1701145 |
| 10 | Вставка синхронизатора | 175A-1701144A |
| 11 | Кольцо синхронизатора | 175A-1701143 |
| 12 | Стопорное кольцо первичного вала | 175A-1701034 |
| 13 | Стопорное кольцо - 3 и 4 передача - ступица синхронизатора | 175A-1701162 |
| 14 | Стопорное кольцо | 175A-1701122 |
| 15 | Стопорное кольцо - роликоподшипник вторичного вала | 255-1701156 |
| 16 | Сальник подшипника первичного вала | GB3452.1-92 47.5x2.65 |
| 17 | сальник | 255-1701043 |
| 18 | Резиновый пылезащитный колпачок | 255-1702125 |
| 19 | Переключатель фонаря заднего хода. | 255-1702050 |

# Text boxes

8

7

1

6

5

4

3

2

8

7

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

4

8

3

7

5

6

4

3

2

1

22

24

23

25

26

21

5

13

19

7

15

20

11

3

8

18

17

13

14

15

11

10

9

12

3

3

13

16

9

8

7

9

8

7

6

5

4

3

2

Внешнее кольцо переднего подшипника

Крышка подшипника

Болт

Шайба

Масляная разводка

Бумажная прокладка

Стопорное кольцо

Подшипник

Упорное кольцо

Маслоотражатель

Прокладка

Стопор

Подшипник

Упорное кольцо

Стопорное кольцо

1

Внешнее кольцо подшипника

Роликоподшипник

Стопорное кольцо

6

5

4

3

2

1